## Slide 1: Estimativas das emissões de ônibus das capitais brasileiras

## Slide 2: Emissões veiculares - tipos
As emissões evaporativas são produzidas por vaporização de combustível devido a variações na temperatura ambiente.
As emissões por exaustão são produzidas durante o funcionamento do motor.
As emissões por desgaste de freio e pneus geram apenas particular.
As emissões por ressuspensão são devido ao movimento dos veículos nas vias.

## Slide 3: Método de ensaio - Fatores de emissão
As emissões são dependentes de diversos parâmetros, tanto relacionados ao veículo (modelo, tamanho, combustível, rodagem acumulada) como à condições operacionais (velocidade, aceleração, tipos de equipamentos instalados, inclinação na via e temperatura ambiente)
Dinamômetro de bancada.
Os ensaios de emissões de escapamento em veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, denominados motores pesados, são realizados em dinamômetros de bancada, em que apenas o motor é testado, visando simplificar e reduzir os custos de estruturas destinadas à realização dos testes. No ensaio de bancada, o eixo de transferência de potência do motor é ligado diretamente a um dinamômetro, possibilitando a simulação de torque e rotação. Esse método é utilizado para desenvolvimento, certificação e durabilidade de motores, componentes e testes em combustíveis.
Variáveis - Fatores de emissão

## Slide 4: Fatores de emissão – Regulamentação
pol <- c("CO","PM","NMHC","NOx","CO2","CH4")
par(mfrow=c(3,2))
lapply(pol,function(i){
plot(vein::ef_cetesb(i,"UB"),type="o",ylab=paste0(i, " (g/km)"),xlab="Ano")
})
Os compostos com limites regulamentados nas principais legislações mundiais se restringem, basicamente, ao controle da emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e material particulado (MP) para veículos do ciclo Diesel e com injeção direta de combustível no ciclo Otto
A emissão de CO2 está diretamente ligada à eficiência e consumo de combustível nos motores, sendo que as legislações americana e europeia possuem metas para redução dessa emissão (HARRINGTON, 1997; AN; SAUER, 2004; FONTARAS; DILARA, 2012)
Fatores de emissão – Variação com idade da frota
Fatores de emissão – Variação com velocidade
Os fatores de emissão dependentes da velocidade são obtidos através dos manuais da Agência Ambiental Européia — EMEP/EEA (NTZIACHRISTOS; SAMARAS, 2016), que adotaram o modelo COPERT. A partir de ciclo de ensaio com diversos veículos em dinamômetro de chassis, para diferentes perfis de velocidade, foi relacionado o nível de emissão médio (em g/km) com a velocidade média de circulação .

## Slide 5: Frota circulante de ônibus
Frota circulante de ônibus no Brasil (Sindipeças, 2019). Idade média: 10.17 anos.

## Slide 6: Modelagem das emissões
Fator de emissão (FE)
Fonte nacional: CETESB
Comportamento da variação do FE em função da velocidade: Modelo COPERT
Emissões = total_fleet x street_length x FE(v)
Total_fleet: frota circulante na via
Street_length: distancia do seguimento da via
FE(v): fator de emissão dependente da velocidade
As estimativa das emissões são realizadas através da ferramenta VEIN (pacote em R para inventário de emissões veiculares)

## Slide 7: Primeiras estimativas
Município | Total de linhas | Ano médio da frota | Data do GFTS
São Paulo | 1917 | 2009 | Out/2019
Curitiba | 509 | 2009 | Out/2019
Fortaleza | 570 | 2009 | Out/2019
Cenários
Cenários | Município | Total de linhas | Ano médio da frota | Data do GFTS
Atual | Curitiba | 509/714 | 2009 | Out/2019
Frota renovada |  |  | 2017 | 
Eletrificação da frota nos corredores de alto performance |  |  | 2009 | 

## Slide 8: Total emissões
Município | CO (t/dia) | NOx (t/dia) | MP (kg/dia) | NMHC (t/dia) | CO2 (mil t/dia) | CH4 (kg/dia)
São Paulo | 18.23 | 325.06 | 122.94 | 312211.8 | 7663.21 | 0.65
Fortaleza | 4.48 | 80.31 | 29.03 | 75143.27 | 2065.52 | 0.14
Curitiba (Frota 2009) | 1.45 | 25.56 | 9.22 | 24179.96 | 667.96 | 0.12
Curitiba (EV nos corredores) | 1.31 | 23.08 | 8.33 | 21816.43 | 602.49 | 0.12
Curitiba (Frota 2017) | 0.09 | 2.7 | 0.21 | 214.98 | 627.63 | 0.11
> vein::ef_cetesb("NMHC",year = 2009,veh="UB")[1] 0.2312142 [g/km] > vein::ef_cetesb("NMHC",year = 2017,veh="UB")[1] 0.02148051 [g/km] # 8.7% do valor acima
A razão se dá pelo aumento do fator de emissão do NMHC para frota mais antiga.

## Slide 9: Total emissões (comentários)
As emissões vem diminuindo para Hidrocarbonetos não-metano, conforme Inventário da CETESB.

## Slide 10: Fortaleza

## Slide 11: São Paulo

## Slide 12: Curitiba
Frota 2009